## Slide 1: 24.スマートグラスを用いた室温の可視化とその評価
Visualization of room temperature using smart glasses and its evaluation
細川研究室 E5-37 類家 健永
Ruike Tatsunori(Hosokawa Research Group)

## Slide 2
Outline
Fig1 Output image of the thermal camera
Source: https://www.sanwa-comp.co.jp/article/column/thermal
Problem
・Don't know the temperature of the space.
・Low accuracy
Accurate Visualization of Room Temperature
Using AR Glasses
The three elements of my research
・Communication between AR glasses
and sensors
・Control the camera and display
on the monitor
・Gyro sensor control
Fig2 MoverioBT-35E
Source:https://www.epson.jp/osirase/2021
/210607.htm?fwlink=jptop_news_2167_2
Fig3 Output Window
2/10

## Slide 3
1.はじめに
サーモカメラの問題点
・空間の温度を測れない
・正確に測定できない
コロナウイルスの感染要因
・二酸化炭素濃度
・室温
・湿度
サーモカメラ
物体から発せられた遠赤外線を
検出、分析しその強弱を映像
もしくは画像として出力
Fig1 サーモカメラの出力画像
ARグラスを用いて、正確な室温を可視化する。
Fig2 実際に使用するARグラス
(MoverioBT-35E)
3/10

## Slide 4
2.システム構成
ARグラスとは
現実空間にある壁や物体をカメラやジャイロセンサで認識し、ディジタル情報を重ねて表示できる眼鏡型のモジュール
・カメラの制御とモニタへの表示
・ARグラスとセンサの通信
・ジャイロの制御
室温情報の表示
室温データ
Fig4 システム構成図
本研究の３つの要素
開発環境
・Arduino IDE
・Visual Studio 2017(UWP、OpenCVSharp)
4/10

## Slide 5
3.ARグラスへの表示
UWP
Windows用クライアントアプリケーション(ユーザが業務に合わせて作成するアプリケーションプログラム)を作成できるプラットフォーム
OpenCVSharp
コンピュータで画像や動画を処理するためのライブラリ
・ARマーカ(ArUcoの利用)の検出
・センサ値の表示
・画面のデザイン作成
Fig5 ARマーカ
ARマーカを用いた理由
検出が容易、精度が高い
(距離5m、角度が20～30度でも検出)
マーカの座標と識別番号が得られる
Fig6 検出時の出力画面
5/10

## Slide 6
4.PCと温度センサ間の通信
HC-05モジュール
Arduinoに無線通信を可能にさせるモジュール
BME280センサ
温度、湿度、気圧を測定できるセンサ
データの取得、送信はすべてArduinoで行う。
PCのポートを開くため、Bluetooth Serial
Terminalを使用する必要がある。
Fig7 HC-05モジュール
Fig8 BME280センサ
Fig9 Bluetooth Serial Terminal
6/10

## Slide 7
5.ジャイロセンサのキャリブレーション
Chart: 経過時間[s]
1 2 3 4 5 6 7 8
Chart: 経過時間[s]
MoverioBT-35E内蔵のジャイロセンサを用いる
Fig10 ジャイロセンサの座標軸
Chart: 経過時間[s]
1 2 3 4 5 6 7 8
補正角 = k * θgyro + (1 - k) * θaccel
Fig11 kの変化におけるX軸周りの角度
Fig13 閾値tの変化におけるY軸周りの角度
Fig12 微小振れ補正
7/10

## Slide 8
6.結果と考察、評価
不具合
ジャイロセンサとシリアル通信を同じプログラムで実行できない。
正確な室温の可視化に必要な3つの要素の実現に成功
データの衝突 or 処理が重い
・デザインが単調
・温度が見づらい
8/10

## Slide 9
7.改善
9/10

## Slide 10
8.まとめ
・ARグラスを用いた室温の可視化を実現
・システム統合に不具合あり
・システムの評価基準を明確にし、分析を行う。
10/10